## Slide 1
GVHD: PSG.TS Vũ Văn Phong
Sinh viên trình bày: MSSV:
Nguyễn Văn Pháp 21151303
Vũ Tiến Phát 21151309
BÁO CÁO NHẬN DẠNG VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG

## Slide 2
Bài Toán 1: Modeling
NỘI DUNG

## Slide 3
Mô hình toán học
Biến trạng thái | Ý nghĩa
(rad) | Góc trung bình của bánh xe
(rad/s) | Vận tốc góc của bánh xe
(rad/) | Gia tốc góc của bánh xe
(rad) | Góc nghiêng của phần thân Robot
(rad/s) | Vận tốc góc nghiêng của phần thân Robot
(rad/) | Gia tốc góc nghiêng của phần thân Robot
(rad) | Góc xoáy của Robot
(rad/s) | Vận tốc góc xoay của Robot
(rad/) | Gia tốc góc xoay của Robot
Biến trạng thái | Ý nghĩa
 | Góc trung bình của bánh xe
 | Vận tốc góc của bánh xe
 | Gia tốc góc của bánh xe
 | Góc nghiêng của phần thân Robot
 | Vận tốc góc nghiêng của phần thân Robot
 | Gia tốc góc nghiêng của phần thân Robot
 | Góc xoáy của Robot
 | Vận tốc góc xoay của Robot
 | Gia tốc góc xoay của Robot
1. Cơ sở lý thuyết

## Slide 4
Động năng được xác định theo công thức :
Với:
T1: Động năng của chuyển động tịnh tiến
T2: Động năng của chuyển động quay
Sau khi ta tính bánh trái bánh phải, ta được:
Thế năng được xác địng theo công thức:

## Slide 5
Sau khi tìm được động và thế năng thế năng ta thay vào phương trình Lagrange:
Lấy đạo hàm L theo các biến , , ta được:

## Slide 6
Tiếp tục ta tìm Momen lực do động cơ:
Từ đó, các momen lực sinh ra:
Với và

## Slide 7
Thu được phương trình động lực học mô tả chuyển động của robot như sau:

## Slide 8
Giả sử ta đặt các biến trạng thái như sau:
x1 = θ, x2 = , là góc quay và vận tốc góc quay bánh xe
x3 = ψ , x4 = , là góc nghiêng và vận tốc nghiêng của thân Robot
x5 = ϕ , x6 = , là góc xoay và vận tốc xoay của Robot
Với

## Slide 9
Nếu chọn điểm làm việc là:
,
Ta có thể tuyến tính hóa hệ thống về dạng:
Với:

## Slide 10
Lúc này ta có ma trận trọng số như sau:
và
Với các thống số , để tinh chỉnh cho bộ điều khiển LQR. Trong đó tham số được coi là trọng số tối ưu tương ứng cho 6 biến trạng thái . Với mô hình hệ xe hai bánh ta có ma trận Q là ma trận 6x6 (tương ứng với 6 biến trạng thái) và R là 2x2 (tương ứng với 2 biến ngỏ vào). Sau khi chọn được các tham số điều khiển tương ứng, chúng ta có thể xây dựng được tham số phản hồi K với tín hiệu điều khiển .

## Slide 11
Ký hiệu - [Đơn vị] | Giá trị | Ý nghĩa
m - [Kg] | 0.0345 | Khối lượng của bánh xe
M - [Kg] | 0.875 | Khối lượng của Robot
R - [m] | 0.0325 | Bán kính bánh xe
W - [m] | 0.225 | Chiều rộng của Robot
D - [m] | 0.084 | Chiều ngang của Robot
H - [m] | 0.132 | Chiều cao của Robot
L - [m] | 0.091 | Khoảng cách từ trọng tâm Robot đến trục bánh xe
fw | 0.18 | Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt phẳng di chuyển
fm | 0.002 | Hệ số ma sát giữa Robot và động cơ DC
Jm - [kgm2] | 0.000082 | Moment quán tính động cơ DC
Rm - [Ω] | 13 | Điện trở động cơ DC
Kb - [Vs/rad] | 1.91 | Hệ số EMF của động cơ DC
Kt - [Nm/A] | 0.216 | Moment xoắn của động cơ DC
n | 33.64 | Tỉ số giảm tốc
g - [m/s2] | 9.81 | Gia tốc trọng trường

## Slide 12
Tính toán ma trận A và B, ta được:
Chọn thông số Q và R như sau:

## Slide 13
Mô phỏng Simulink:
Khối Xe_2_Banh_Tu_Can_Bang
Trong đó khối MATLAB function khởi tạo các giá trị và các công thức tính toán , ,

## Slide 14
Giả sử các giá trị ban đầu của hệ thống là:
Góc tới trung bình của hai bánh:
Vận tốc góc tới trung bình của hai bánh:
Góc nghiêng của xe:
Vận tốc góc nghiêng của xe:
Góc xoay của xe:
Vận tốc góc xoay của xe:
Nhận xét: Tín hiệu đáp ứng của hệ thống tương đối tốt, các biến trạng thái của xe cân bằng tại 0, không có sai số xác lập, thời gian đạt xác lập nhanh, có xuất hiện vọt lố nhưng không đáng kể

## Slide 15
Khảo sát sự thay đổi của ma trận R
2. Mô phỏng Matlab
Với ma trận

## Slide 16
Khảo sát sự thay đổi của ma trận R
2. Mô phỏng Matlab
Với ma trận

## Slide 17
Khảo sát sự thay đổi của ma trận R
2. Mô phỏng Matlab
Với ma trận

## Slide 18
Khảo sát sự thay đổi của ma trận R
2. Mô phỏng Matlab
Ta có ma trận
Nhận xét: với R1 và R2 là các trọng số điện áp cấp cho bánh xe trái và bánh xe phải. Khi tăng giá trị các trọng số R1 và R2 ta quan sát được các biến trạng thái của xe vẫn cân bằng tại 0 và không có sai số xác lập. Tuy nhiên nhận thấy rằng các trọng số R1 và R2 càng lớn thì độ vọt lố giảm và thời gian đạt được xác lập lâu hơn.

## Slide 19
Khảo sát sự thay đổi của ma trận Q
2. Mô phỏng Matlab
Với Q1 = Q2 = 1000

## Slide 20
Khảo sát sự thay đổi của ma trận Q
2. Mô phỏng Matlab
Với Q1 = 10 và Q2 = 1000

## Slide 21
Khảo sát sự thay đổi của ma trận Q
2. Mô phỏng Matlab
Với Q1 = 1 và Q2 = 1000

## Slide 22
Khảo sát sự thay đổi của ma trận Q
2. Mô phỏng Matlab
Với Q3 = 1 và Q4 = 1

## Slide 23
Khảo sát sự thay đổi của ma trận Q
2. Mô phỏng Matlab
Với Q3 = 1000 và Q4 = 1

## Slide 24
Khảo sát sự thay đổi của ma trận Q
2. Mô phỏng Matlab
Với Q3 = 100000 và Q4 = 1

## Slide 25
Khảo sát sự thay đổi của ma trận Q
2. Mô phỏng Matlab
Với Q3 = 1và Q4 = 1000

## Slide 26
Khảo sát sự thay đổi của ma trận Q
2. Mô phỏng Matlab
Với Q3 = 1và Q4 = 100000

## Slide 27
Khảo sát sự thay đổi của ma trận Q
2. Mô phỏng Matlab
Với Q5 = 10000 và Q6 = 10000

## Slide 28
Khảo sát sự thay đổi của ma trận Q
2. Mô phỏng Matlab
Với Q5 = 1000 và Q6 = 10000

## Slide 29
Khảo sát sự thay đổi của ma trận Q
2. Mô phỏng Matlab
Với Q5 = 10 và Q6 = 10000

## Slide 30
Khảo sát sự thay đổi của ma trận Q
2. Mô phỏng Matlab
Với Q5 = 10000 và Q6 = 1000

## Slide 31
Khảo sát sự thay đổi của ma trận Q
2. Mô phỏng Matlab
Với Q5 = 10000 và Q6 = 100000

## Slide 32
Khảo sát sự thay đổi của ma trận Q
2. Mô phỏng Matlab
Nhận xét: Với là các trọng số tối ưu tương ứng cho 6 biến trạng thái .
Qua khảo sát ta thấy được khi càng giảm giá trị của Q1 thì thời gian đạt được xác lập càng lâu, trái ngược đó khi giảm giá trị của Q2 thì thời gian đạt được xác lập nhanh hơn sau mỗi lần giảm.
Qua khảo sát thấy được khi tăng giá trị của Q3 và Q4 thì thời gian đạt được xác lập càng lâu và độ vọt lố cũng theo đó giảm xuống.
Qua khảo sát thấy được khi giảm giá trị của trọng số Q5 và khi tăng giá trị của trọng số Q6 thì thời gian đạt được xác lập càng lâu.

## Slide 33
Bài Toán 2: Indentification
NỘI DUNG

## Slide 34
Ký hiệu | Đơn vị | Ý nghĩa
θ | rad | Góc nghiêng của con lắc
x | m | Vị trí của xe trên trục x
g | m/s2 | Gia tốc trọng trường
F | N | Lực tác dụng lên xe
M | kg | Khối lượng của xe
m | kg | Khối lượng của thanh con lắc
 | m | Chiều dài con lắc
I | kg/m2 | Moment quán tính của con lắc
Ký hiệu | Đơn vị | Ý nghĩa
θ | rad | Góc nghiêng của con lắc
x | m | Vị trí của xe trên trục x
g | m/s2 | Gia tốc trọng trường
F | N | Lực tác dụng lên xe
M | kg | Khối lượng của xe
m | kg | Khối lượng của thanh con lắc
 | m | Chiều dài con lắc
I | kg/m2 | Moment quán tính của con lắc

## Slide 35
Động năng của xe là:
Động năng của thanh con lắc:
Vị trí cuối của thanh con lắc chiều lên hệ trục tọa độ:
Vận tốc của con lắc trên hệ trục tọa độ là đạo hàm của vị trí:

## Slide 36
Bình phương vận tốc trung bình của thanh con lắc:
Suy ra động năng của thanh con lắc:
Vậy động năng của hệ là:
Thế năng của hệ chính là thế năng của con lắc:

## Slide 37
Hàm Euler – Lagrange có dạng như sau:
Ta có:

## Slide 38
Thay vào hệ phương trình Euler – Lagrange ta được hệ xe con lắc ngược như sau:
Lần lượt rút và ra, ta được:

## Slide 39
Mô phỏng Simulink mô hình xe con lắc ngược để lấy dữ liệu

## Slide 40
Khối Xe_con_lac_nguoc

## Slide 41
Tín hiệu cấp vào mô hình
Thông số giả sử để lấy dữ liệu
Để tiện cho việc tìm mô hình toán sử dụng tool Indentification của Matlab, ta dùng lệnh sau để chuyền dữ liệu vào cùng một struct:

## Slide 42
Dữ liệu thu được:

## Slide 43
THANKS FOR WATCHING